### Regulativ

for

kommunevandløb nr. 4

i Møn Kommune

## DAMMEVANDLØBET

Stempermose til Bogø Letten

Møn Kommune  1999

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Bygværker og dræntilløb

- Vandløbets skikkelse

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikræfttræden

Bilag 1, Kommentarer til regulativ

Bilag 2, Redegørelse for regulativ

Bilag 3, Stationeringsliste

Bilag 4, Oplandskort

Bilag 5, Plantegninger, P 1-2, P 2-2

Bilag 6, Længdeprofiler, L 1-2, L 2-2

Bilag 7, Tværsnitsprofiler, T 1-2, T 2-2

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Kendelse afsagt den 27. juni 1974.

- Regulativ for Dammevandløbet 30. januar 1976.

# Målsætning

I ”Regionplantillægget om vandområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet den generelle målsætning B3, karpefiskevand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

- overfladevand,

- spildevand og

- drænvand,

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse, udfra hensyn til at det skal være karpefiskevand.

2 meter bræmmer

Hele vandløbet er omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser dyrkningsfrie 2 meter bræmmer. Nedenfor er angivet de matrikler, hvor jorden dyrkes ned til vandløbet, i alt ca. 1570 m.

Matr.nr.

12 a, St. Damme

11 a, Tostenæs

12 a, Tostenæs

12 d, Tostenæs

# Naturbeskyttelseslovens § 3

Hele vandløbet i den åbne strækning fra st. 50 til udløbet i st. 1395 er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3.

Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af amtet.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Det offentlige vandløb, Dammevandløbet, begynder nord for gården ”Solvang” i skelgrøften mellem matr.nr. 11 c og 12 a, Store-Damme. Vandløbet starter ved udløbet af ”Mejeriledningen” der transportere vand fra hele oplandet i og omkring Damme-Askeby.

Herfra løber det 50 meter mod nord, hvor det mødes i et T med afvandingen fra Stempermose. Vandføringen stiger således, at der er mere tale om et vandløb end en skelgrøft.

Herfra er forløbet ca. 460 m mod vest indtil Lusmosevej, i ejerlagsgrænsen mellem Tostenæs og Store-Damme med matr.nr. 11 a, Tostenæs, mod nord og mod syd matr.nr. 12 a, 12 l og 12 b Store-Damme.

Efter Lusmosevej løber vandløbet henholdsvis igennem og i kanten på en mindre skov på matr.nr. 12 a, Tostenæs, hvorfra vandløbet fortsætter i et bugtet forløb mod NV. I st. 821 er vandløbet rørlagt (ø 90 cm) der, hvor adgangsvejen til ”Bumgården” krydser vandløbet.

I st. 998 bliver vandløbet rørlagt (ø 60 cm) i en længde på 56 meter i retning mod NNV hvor der går en indkørsel fra Nyhavevej mod syd ind til ”Bomgården”.

Herfra fortsætter vandløbet langs sydsiden af Nyhavevej indtil udløbet. I st. 1154 er der en rørlægning i forbindelse med en indkørsel. I st. 1376 er der en rørlagt overkørsel.

Den nærmere beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

Fald

På de øverste 500 meter er der intet fald. Derudover har vandløbet et moderat fald. Se under afsnittet ”Vandløbets skikkelse”.

# Opland

Vandløbet har et oplandsareal på 537 ha. Se oplandskort.

Dammevandløbet begynder ved udløbet af ”mejeriledningen, ø 60”, der medfører det meste af afvandingen fra Damme-Askeby, herunder det vand der har passeret det kommunale biologiske renseanlæg, der er placeret før Ullemosen.

# Kommuneveje

I vandløbets st. 510,3 passeres kommunevejen, Lusmosevej. Desuden passerer vandløbet nogle overkørsler som angivet nedenfor.

3.  Bygværker og dræntilløb.

I det følgende er stationering samt ejer og vedligehoildelsespligt for bygværker og dræntilløb oplistet ud fra matrikelnummer. Bygværkerne i forbindelse med kommuneveje vedligeholder Møn Kommune.

Desuden vedligeholder Møn Kommune de drænudløb, hvor der tilføres vejvand.

Beliggenhed	Bygværkets art	Ejer

st.	0,0		ø 60 cm, dræntilløb HS	Møn Kommune

st.	227,8		ø 10 cm, dræntilløb HS	11-a, Tostenæs

st.	394,8		ø   8 cm dræntilløb VS	12-l, Store-Damme

st.	475,5		ø 10 cm dræntilløb HS	12-b, Tostenæs

st.	496,2		ø 10 cm dræntilløb HS	12-b, Tostenæs

st.	508,9		ø 10 cm dræntilløb HS	12-b, Tostenæs

st.	510,1		ø 10 cm dræntilløb VS	12-b, Store-Damme

st.	510,3-517,3	h: 1,1, b: 0,75  Stenkiste	Møn Kommune

st.	636,2		ø 10 cm dræntilløb VS	12-a, Tostenæs

st.	813,0		ø 20 cm dræntilløb HS	12-a, Tostenæs

st.	820,9		ø 10 cm dræntilløb HS	12-a, Tostenæs

st.	822,2-849,0	ø 90 cm  overkørsel	12-a, Tostenæs

st.	873,2		ø 10 cm dræntilløb VS	12-a, Tostenæs

st.	967,5		ø   5 cm dræntilløb VS	12-a, Tostenæs

st.	998,4-1053,9	ø 60 cm overkørsel	12-a, Tostenæs

st.	1077,9		ø 10 cm dræntilløb VS	12-a, Tostenæs

st.	1154,0		ø 10 cm dræntilløb VS	12-a, Tostenæs

st.	1154,0-1162,6	ø 80 cm,  overkørsel	12-d, 12-a, 12-e, 12-k, 12-i,

#### Tostenæs

st.	1375,5-1379,8	ø 90 cm,  overkørsel	12-a, Tostenæs

4.  Vandløbets skikkelse.

De første 50 meter i skelgrøften er der et pænt fald på ca. 6 o/oo, herefter er der lidt over 500 meter indtil Lusmosevej, hvor der ikke er noget fald. Fra bund til vandløbskanten er der over 1 meter.

Fra Lusmosevej indtil indkørslen til ”Bomgården” er der et fald på 3 o/oo. Fra førnævnte indkørsel og ned til Nyhavevej er der et fald på 2 o/oo.

Inden Nyhavevej er der en rørlagt strækning tværs under en indkørsel til ”Bomgården”. Den rørlagte strækning er på ca. 56 meter og med et fald på 5 o/oo.

Hele vejen langs med Nyhavevej og til udløbet er der et gennemsnitligt fald på 3 o/oo.

| St. | Bundkote | Bemærkninger | Dellængde ca. m | Fald | Bundbredder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,8 | Udløb mejeriledningen | 50 | 6,5 o/oo | 1,0 m |
| 50 | 2,5 | Skelgrøft |  |  |  |
| 50 | 2.5 |  | 457 | 0 o/oo | 1,5 m |
| 507 | 2,5 | Lusmosevej |  |  |  |
| 507 | 2,5 | Lusmosevej | 315 | 3 o/oo | 1,0 m |
| 822 | 1,4 | Indkørsel, Bomgården |  |  |  |
| 849 | 1,3 | Indkørsel nedstrøms | 149 | 2 o/oo | 1,3 m |
| 998 | 1,0 | Indkørsel fra Nyhavevej |  |  |  |
| 998 | 1,0 | Indkørsel fra Nyhavevej | 56 | 5 o/oo |  |
| 1054 | 0,7 | Indkørsel fra Nyhavevej |  |  |  |
| 1054 | 0,7 | Indkørsel fra Nyhavevej | 226 | 3 o/oo |  |
| 1280 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1280 | 0,0 |  | 115 | 3 o/oo | 1,0 m |
| 1395 | -0,4 | Udløb |  |  |  |

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises iøvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

# Oprensning

Vandløbet oprenses 1 gang årligt;

inden hvert års 1. oktober.

Slåning af skråningsanlæg foretages maskinelt, med undtagelse af matr.nr. 12 b, Tostenæs, hvor skråningsanlæggene holdes af ejeren.

Grødeskæring foretages manuelt, således at der sikres fri vandpassage i en strømrende. Der vil således kunne efterlades grøde og brinkfødder i vandløbet, når blot strømrenden er friholdt.

Pletgrødeskæring kan benyttes efter vandløbsmyndighedens skøn.

Bundoprensningen foretages kun hvis det teoretiske tværprofil ikke er til stede, under et givent vandspejl. Oprensningen foretages først når der er en afvigelse på 10 cm. Oprensningen foretages evt. med maskine og som minimum gennemgås vandløbet hvert 5 år med henblik på bundoprensning.

# Dræn

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

# Broer og overkørsler

Vedligeholdelsen af broer og overkørsler påhviler de respektive ejere eller brugere.

# Arbejdsbælte

Der henvises til ”almindelige bestemmelser” under punkt 3.

Hegn der skal være placeret minimum 1 meter fra vandløbskanten, skal ejerne/brugerne fjerne uden vederlag inden 8 dage efter, at de har fået besked herpå fra entreprenør eller Møn Kommune.

# Optaget fyld

Oprenset materiale vil blive søgt oplagt ligeligt på hver side af vandløbet. Materialet placeres i en afstand på minimum 1 meter fra øverste vandløbskant.

Den fyld m.v. der fremkommer ved Dammevandløbets vedligeholdelse, skal bredejer fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 1. maj. Sker det ikke kan Møn Kommune uden yderligere varsel fjerne det på grundejerens regning.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne. Sker det ikke kan Møn Kommune uden yderligere varsel fjerne det på grundejerens regning.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 28. august 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den 4. februar 1999.

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.