### Regulativ

for

kommunevandløb nr. 6

i Møn Kommune

## Præstegårdsgrøften

Sparesmindevej til Marienborg Gods

Møn Kommune  1999

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Bygværker og dræntilløb

- Vandløbets skikkelse

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikræfttræden

Bilag 1, Kommentarer til regulativ

Bilag 2, Redegørelse for regulativ

Bilag 3, Stationeringsliste

Bilag 4, Oplandskort

Bilag 5, Plantegninger, P 1-3, P 2-3, P 3-3

Bilag 6, Længdeprofiler, L 1-2, L 2-2

Bilag 7, Tværsnitsprofiler, T 1

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Regulativ for Præstegårdsgrøften stadfæstet den 28. august 1943.

- Tillæg til regulativet af 1. august 1943.

- Kendelse af 14. oktober 1938.

- Kendelse af 13. oktober 1939.

- Optaget som offentligt vandløb I Damsholte kommune den 24. juli 1963

- Fælles tillægsregulativ af 1/8 1963

# Målsætning

I ”Regionplantillægget om vandområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet den generelle målsætning B3, karpefiskevand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

- overfladevand,

- spildevand og

- drænvand

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse, udfra hensyn til at det skal være karpefiskevand.

2 meter bræmmer

Hele vandløbet er omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser dyrkningsfrie 2 meter bræmmer. Nedenfor er angivet de matrikler, hvor jorden dyrkes ned til vandløbet. Samlet længde ca. 1090 m.

Matr.nr.

6 a, Æbelnæs by

2 e, Nørre–Frenderup by

1 l, Æbelnæs by

1 a, Æbelnæs by

1 a, Marienborg Hovedgård

# Naturbeskyttelseslovens § 3

Hele vandløbet i den åbne strækning fra st. 0 til st. 180 og fra st. 1154 til st. 1614 er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3. I alt ca. 640 meter.

Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af amtet.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Det kommunale vandløb, Præstegårdsgrøften er en del af et vandløbssystem der begynder som privat vandløb ved vandhullerne ved Kajserhøjgård og bliver til kommunalt vandløb på den sydlige side af Sparresmindevej og indtil Marienborg Gods, hvorefter vandløbet fortsætter som Askeby Landkanal, der er optaget som amtsvandløb.

Det kommunale vandløb starter fra sydsiden af Sparresmindevej, hvorefter det løber mod sydvest i mellem en vandværksboring på matr.nr. 6k Æbelnæs by og ejendommen på matr.nr. 2d og 2 i Nørre-Frenderup by. Fra vejen og ca. 180 meter mod sydvest bliver vandløbet rørlagt i skellet mellem matr.nr. 6a, Æbelnæs by og matr.nr. 2e, Nørre-Frenderup by.

Herfra er vandløbet rørlagt i 50 cm betonrør i sognegrænsen mellem Æbelnæs og Nørre-Frenderup. I st. 555 ændres retningen mere mod vest i en længde på ca. 360 meter. Det rørlagte vandløb går over matr.nr. 9c, 3ae og 34 alle Æbelnæs by.

I det nordlige skel i matr.nr. 61 ændres retningen mere mod syd herfra går det over matr.nr. 35, krydser Sivvej og fortsætter på matr.nr. 35 og 36a indtil det åbne forløb begynder i st. 1154.

I st. 1157 modtager det åbne vandløb renset spildevand (mekanisk-biologisk-kemisk med kvælstofsfjernelse) fra Ny Æbelnæs by. Vandløbet fortsætter mod vest i sogneskellet mellem Æbelnæs by og Nørre-Frenderup by. Mod nord grænser det op til matr.nr. 1a og 1l, Æbelnæs by. Mod syd er det matr.nr. 1a og 1s, Marienborg Hovedgaard.

I skellet mellem matr.nr. 1a og 1x, Æbelnæs by bliver vandløbet rørlagt (ø 100) og det drejer mod nord og følger skellet indtil det når Grønsundvej. Efter underføringen er vandløbet åbent.

Den nærmere beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

Fald

På den første strækning indtil st. 409 er der lidt fald på vandløbet. Herefter forløber vandløbet i en lavning, hvor det er rørlagt. Videre frem er der et moderat fald højest 2 o/oo.

# Opland

Præstegårdsgrøften er en del af et opland på ca. 1.653 ha. Oplandet omkring den kommunale del af præstegårdsgrøften er på ca. 799 ha. Se oplandskort.

# Veje

Den kommunale del af Præstegårdsgrøften begynder ved slutningen af rørunderføringen (ø 50) ved kommunevejen, Sparresmindevej.

I st. 1998 passeres vandløbet af amtsvejen, Grønsundvej.

3.  Bygværker og dræntilløb.

I det følgende er stationering samt ejer og vedligehoildelsespligt for bygværker og dræn oplistet ud fra matrikelnummer. Bygværket over Sparresmindevej vedligeholder Møn Kommune.

##### Beliggenhed	Bygværkets art	Ejer

st.	      0,0		ø 50 cm, vejunderføring	Møn Kommune

st.	      5,8		ø 10 cm, dræntilløb VS	2-d, Nørre-Frenderup

st.	    99,1		ø 10 cm dræntilløb HS	6-a, Æbelnæs

st.	  912,1		ø 50 cm dræntilløb HS	34 Æbelnæs

st.	1156,7		ø 40 cm dræntilløb HS	1-l, Æbelnæs

st.	1189,3		ø 30 cm dræntilløb VS	1-a, Marienborg-Hovedgård

st.	1342,8		ø 12 cm dræntilløb VS	1-a, Marienborg-Hovedgård

st.	1342,9		ø 10 cm dræntilløb VS	1-a, Marienborg-Hovedgård

st. 	1343,1		ø 12 cm dræntilløb VS	1-a, Marienborg-Hovedgård

st.	1513,9		ø 15 cm dræntilløb HS	1-a, Æbelnæs

st.	1997,6		ø 100 cm, vejunderføring	Storstrøms Amt

4.  Vandløbets skikkelse.

| St. | Bundkote | Bemærkninger | Dellængde ca. m | Fald | Bundbredder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,4 | Sparresmindevej | 179 | 4 o/oo | 1,0 m |
| 179 | 5,6 | Skelgrøft |  |  |  |
| 179 | 5,6 |  | 733 | 2 o/oo | ø 50 ø 40 |
| 912 | 4,2 | 25 m NØ for Sivvej |  |  |  |
| 912 | 4,2 |  | 244 | 1 o/oo | ø 60 |
| 1156 | 3,8 | Tilløb renseanlæg |  |  |  |
| 1156 | 3,7 |  | 457 | 1 o/oo | 1,0 m |
| 1613 | 3,3 |  |  |  |  |
| 1613 | 3,4 |  | 401 | 1 o/oo | 1,5 m |
| 2014 | 3,1 | Grønsundvej |  |  | ø 100 |

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises iøvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

# Oprensning

# Åbent vandløb

Vandløbet oprenses 1 gang årligt;

- inden hvert års 1. oktober.

Slåning af skråningsanlæg foretages maskinelt.

Grødeskæring foretages manuelt, således at der sikres fri vandpassage i en strømrende. Der vil således kunne efterlades grøde og brinkfødder i vandløbet, når blot strømrenden er friholdt.

Pletgrødeskæring kan benyttes efter vandløbsmyndighedens skøn.

Bundoprensningen foretages kun hvis det teoretiske tværprofil ikke er til stede, under et givent vandspejl. Oprensningen foretages først når der er en afvigelse på 10 cm. Oprensningen foretages evt. med maskine og som minimum gennemgås vandløbet hvert 5 år med henblik på bundoprensning.

# Rørlagt vandløb

- eventuelle aflejringer i brønde og ved rørudløb renses op inden hvert års 1. oktober,

- ved rørindløb påhviler det bredejerne jævnligt at renses indløbsristene,

- vedligehold ved udskiftning af enkelte rør påhviler bredejeren.

Den rørlagte del ren- og vedligeholdes kun når tilsynet finder det påkrævet. Som minimum gennemgås den rørlagte del hvert 5 år.

# Dræn

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

# Broer og overkørsler

Vedligeholdelsen af broer og overkørsler påhviler de respektive ejere eller brugere.

# Arbejdsbælte

Der henvises til ”almindelige bestemmelser” under punkt 3.

Hegn der skal være placeret minimum 1 meter fra vandløbskanten, skal ejerne/brugerne fjerne uden vederlag inden 8 dage efter, at de har fået besked herpå fra entreprenør eller Møn kommune.

# Optaget fyld

Oprenset materiale vil blive søgt oplagt ligeligt på hver side af vandløbet. Materialet placeres i en afstand på minimum 1 meter fra øverste vandløbskant.

Den fyld m.v. der fremkommer ved Præstegårdsgrøftens vedligeholdelse, skal bredejer fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 1. maj. Sker det ikke kan Møn Kommune uden yderligere varsel fjerne det på grundejerens regning.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne, herunder riste ved overgangen fra åbent til rørlagt vandløb. Sker det ikke kan Møn Kommune uden yderligere varsel fjerne det på grundejerens regning.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 28. august 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den 4. februar 1999.

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.