Regulativ

for

kommunevandløb nr. 1

i Møn Kommune

RØDDINGE KANAL

Røddinge sø – Askeby Landkanal

MØN KOMMUNE    1998

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Grundlag for regulativet

- Beskrivelse af vandløbet

- Vandløbets skikkelse

- Bygværker, broer og rørgennemløb

- Administrative bestemmelser

- Bestemmelser om sejlads

- Bredejerforhold

- Vandløbets vedligeholdelse

- Tilsyn

- Revision

- Regulativets ikrafttræden

Bilag 1, Kommentarer til regulativ

Bilag 2, Redegørelse for regulativ

Bilag 3, Oplandskort

Bilag 4, Situationsplan

1.  Grundlag for regulativet.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende tidligere regulativer og kendelser:

- Vedtægt for landvindingslaget, ”ASKEBY OG RØDDINGE SØER”, af 30.september 1957.

- Kendelse afsagt den 30. september 1957.

#### Målsætning

I ”Regionplantillæg om vådområdernes kvalitet 1992-2003 for Storstrøms amt”, har vandløbet en B3 målsætning, Karpefiskevand.

Det er byrådets målsætning at sikre vandafledningen af;

- overfladevand,

- spildevand og

- drænvand

gennem regulativmæssige bestemmelser om vandløbets skikkelse, udfra hensyn til at det skal være karpefiskevand.

2 meter bræmmer

Hele Røddinge kanal ca. 2,7 km er omfattet af vandløbslovens § 69 bestemmelser om dyrkningsfrie 2 meter bræmmer. Selvom vandløbet er en gravet pumpekanal der ligger under kote nul, er vandløbet er omfattet af bræmmebestemmelserne da det har en fiskevandsmålsætning.

#### Fredning

Hele Røddinge kanal er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer af vandløbets åbne forløb, f.eks. rørlægning, udretning, regulering, uddybning og opstemmning skal godkendes af Storstrøms amt.

2.  Beskrivelse af vandløbet.

Røddinge Kanal er en del af et afvandingsprojekt der blev realiseret i 1957 til afvanding af Røddinge og Askeby søer samt Marienborg enge for at indvinde 170 hektar til landbrugsjord.

Røddinge Kanal er pumpekanaler der består af 3 kanaler:

- Røddinge å, Hovedkanalen (H-G-B)

- Den nordlige kanal (H-OII)

- Den sydlige kanal (H-J-K)

Beskrivelsen af kanalsystemet tager udgangspunkt i knudepunktet H, hvor den nordlige og den sydlige kanal løber ud i hovedkanalen og videre ud til pumpestationen, hvorfra det pumpes over til Askeby Landkanal og løber ud i Bogø Letten (Ulvsund).

Røddinge å, hovedkanalen, førløber fra punkt H i nordvestlig og sydvestlig retning til pumpestationen med matr.nr. nr. 4 a og 4 b Røddinge by på højre bred og matr.nr. 5 a på venstre bred, derefter over matr.nr.16 c, 16 a og 5 a, under den kommunale bivej Røddingevej og over matr.nr. 6 c Røddinge by, til pumpestationen ved punkt B.

Den nordlige kanal begynder som et åbent forløb ved udløbet af et 30 cm rør ca. 15 meter vest for skellet mellem St.Lind og Røddinge ejerlav, hvorfra kanalen forløber i skellet mellem matr.nr. 4 a Røddinge by på højre bred og Marienborg sømose på venstre bred indtil sammenløb med den sydlige kanal i punkt H.

Den sydlige kanal begynder i punkt K ved et rørudløb på 45 cm. Kanalen forløber mod vest i skel mellem Marienborg sømose på højre bred og matr.nr. 27 h, 27 g, 27 t, 27 f, 27 e, 27 d, 27 c, 27 b, 27 a Askeby og matr.nr. 14 d, 14 e, 14 g, 14 a, 15, 9 og 5 a Røddinge by på venstre bred, til sammenløb med den nordlige kanal i punkt H.

3. Vandløbets skikkelse.

Kanalen har praktisk taget intet fald og ligger alle steder under kote 0. Koterne er fastsat udfra Dansk Normal Nul.

| Kanal | St. | Bundkote | Bundbredde | Anlæg | Fald | Længde | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pkt. | meter | meter | meter |  | o/oo | meter |  |
| Hovedkanalen |
| H | 0 | - 2,55 | 0,80 | 1,25 |  |  | Knudepunkt |
|  |  |  |  |  | 0 | 854 |  |
| G | 854 | - 2,70 | 1,60 | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 331 |  |
| B | 1185 | - 3,35 | 1,60 | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pumpestation |
| Den nordlige kanal |
| OII | 0 | - 2,40 | 0,60 | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 448 |  |
| H | 448 | - 2,55 | 0,60 | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Knudepunkt |
| Den Sydlige kanal |
| K | 0 | - 2,10 | 0,60 | 1,25 |  |  | Knudepunkt |
|  |  |  |  |  | 0 | 1178 |  |
| J | 1178 | - 2,50 | 0,60 | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 277 |  |
| H | 1455 | - 2,55 | 0,80 | 1,25 |  |  |  |

4.  Bygværker, broer og rørgennemløb

I punkt G, st. 854 er der den eneste bro over kanalen. Broen vedligeholdes af Møn Kommune.

5.  Administrative bestemmelser.

Vandløbet administreres af Møn Kommune som vandløbsmyndighed. Der henvises iøvrigt til "Almindelige bestemmelser" afsnit 1 som gælder for kommunevandløb i Møn Kommune.

Regulativet beskriver den del af Røddinge kanal der er optaget som offentligt vandløb og bestemmelserne heri afløser kendelse afsagt den 30. september 1957.

Vedtægten og kendelsen fra den 30. september 1957 er stadig gældende for digerne samt for den del af kanalerne, der ikke er optaget som offentlige.

6.  Bestemmelser om sejlads.

Vandløbet kan ikke besejles.

7.  Bredejerforhold.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 3 som gælder for vandløbet.

8.  Vandløbets vedligeholdelse.

Vandløbet oprenses 1 gang årligt;

- inden hvert års 1.oktober.

Skråninger, sikringsbælter og færdselsbælter slås for græs og ukrudtsbevoksning.

Vandløbet vedligeholdes maskinelt. Vækst, stive urter etc. på vandløbets bredder klippes ned. Siv og anden grøde der hindre den nødvendige afstrømning i vandløbet fjernes eksempelvis med mejekurv. Mindre lokale sandbanker i kurver og lignende fjernes.

Bundoprensningen foretages efter behov med maskine. Som minimum gennemgås den hvert 5 år.

Det oprensede fyld skal oplægges ligeligt til begge sider på de tilgrænsende arealer eller ensidigt med side skift hvert år.

Den fyld m.v. der fremkommer ved kanalens vedligeholdelse, skal bredejer sørge for at det bliver fjernet eller spredt i et ikke over 10 cm tykt lag i en afstand på mindst 1 meter fra vandløbskanten, inden hvert års 1. maj.

I henhold til lov nr. 171 af 3. maj 1963 er Røddinge Kanal optaget som offentlig. I henhold til denne lovs § 36, stk. 2, yder Møn Kommune et tilskud på 50% af udgifterne til almindelig vedligeholdelsesarbejder, som laget selv lader udføre på Møn Kommunes vegne.

Ejere af drænudløb har pligt til selv at sikre afvandingen fra drænudløbene ved selv at foretage evt. bundskovling.

Vedligeholdelsen af broer, overkørsler og pumpestationer påhviler de respektive ejere eller brugere.

Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne.

9.  Tilsyn.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser" afsnit 5.

10.  Revision.

Dette regulativ skal revideres efter behov.

11.  Regulativets ikrafttræden.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den                          1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Møn Byråd den

Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen.